## Slide 1
ディジタル通信と信号処理
平成２６年６月２４日（火）の課題
◆レポート締め切り：７月４（金）１７：００
◆レポート提出場所：
１号館２階 庶務課前のレポートBOX
「火曜１限クラス」と「火曜２限クラス」は別BOX

## Slide 2
課 題
次のスケーリング係数と零点，極に対する伝達関数の係数を手計算で求めよ．
振幅特性とインパルス応答を求めよ（プログラム）．
における振幅特性を手計算で求め，シミュレーション結果と比較せよ．
インパルス応答を手計算により求めよ．における計算し，シミュレーション結果と比較せよ．

## Slide 3
次の入力信号に対する出力信号を求めよ（プログラム）
5で求めた出力信号の過渡応答と2で求めたインパルス応答の関係を調べよ． （参考）インパルス応答の長さ＝過渡応答の長さ
振幅特性がでとなるようにスケーリング係数を調整せよ．の値と調整後の振幅特性（グラフ）を示すこと．

## Slide 4
入力信号がの周波数成分からなるものとする．を通すことにより，成分を２倍にし，成分を阻止したい．伝達関数を設計せよ（の係数を数値で示す）．（プログラム）． 但し，極はとする． ･零点は阻止したい周波数の単位円上（）に置く． ･は，先ずとして振幅特性を計算し，における振幅特性を調べる．その値が２となるようにを調整する．
極の大きさ（）を変えてシステムの安定性を調べよ． システムが安定である条件をシミュレーションにより検証する．